## Slide 1: IoT Operativni Sistemi ZephyrOS i RobotOS
Predmet: Napredni operativni sistemi
Student: Vukadin Drašković 1613

## Slide 2: ZephyrOS
ZephyrOS je tip Real Time operativnog sistema koji koriste embedded uređaji (mikrokontroleri, pametni satovi, IoT uređaji...).
Akcije koje preduzimaju mikrokontroleri moraju biti izvršene u realnom vremenu sa minimalnim kašnjenjem (red veličine milisekunde, nekada i mikrosekunde), jer bi prolongiranje tih akcija moglo da dovede okruženje u opasnost.

## Slide 3: ZephyrOS
Omogućava pisanje koda aplikacije nezavisno od arhitekture i organizacije mikrokontrolera.
Kompajliranje jedinstvenog koda na različite mikrokontrolere, odnosno na različite ploče (engl. board).
Spisak mikrokontrolera na kojima se može izvršavati aplikacija pisana na ZephyrOS-u broji preko 100. Spisak se može naći na stranici https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/index.html#boards

## Slide 4: ZephyrOS – arhitektura

## Slide 5: ZephyrOS – network stack

## Slide 6: ZephyrOS – kernel
Kernel ZephyrOS-a je konfigurabilan, tako da se aplikacije napisane na ZephyrOS-u čak mogu izvršavati na uređajima sa 2KB memorije.
Po potrebi je u kernel moguće uključiti podršku za rad kompleksnijih uređaja, pri čemu footprint kernela ne može premašiti veličinu od 1MB.

## Slide 7: ZephyrOS – kernel
Aplikacija koja se piše na ZephyrOS-u i sam kernel ZephyrOS egzistiraju kao jedan entiet.
Aplikacija je ugrađena u ZephyrOS, tako da se prilikom pokretanja operativnog sistema, pozivom main funkcije istovremeno pokreće i sama aplikacija.

## Slide 8: ZepyrOS – kernel
Podrška za korišćenje i upravljanje:
  Nitima
  Raspoređivanjem
  Semaforima i mutexima
  Prekidima
  Multiprocesiranjem

## Slide 9: ZephyrOS – niti
Nit u ZephyrOS-u predstavlja objekat kernela namenjen za procesiranje koji je previše kompleksan ili predugo traje da bi se izvršavao u okviru prekida
Identifikator niti thread id
Ključna svojstva niti:
  Stack
  TCB (Thread Control Block)
  Entry point function
  Scheduling priority
  Start delay
  Execution mode

## Slide 10: ZephyrOS – niti
Životni ciklus niti:
  Thread creation – inicijalizacija steka i TCB-a
  Thread termination – sinhroni prekid izvršenja niti – k_thread_join()
  Thread aborting – asinhroni prekid izvršenja niti (trigerovanje fatal error događaja zbog koga nit prekida izvršenje) – k_thread_abort()
  Thread suspension – prekid rada izvršenja niti – k_thread_suspend() sa mogućnošću nastavka izvršenja – k_thread_resume()

## Slide 11: ZephyrOS – stanja niti
Ne postoji razlika između Ready i Running stanja niti
Postoji razlika u stanju raspoređivanja (Scheduling State)

## Slide 12: ZephyrOS – pritoritet niti
Prioritet niti predstavlja celobrojnu vrednost, gde manja vrednost predstavlja veći prioritet i obrnuto
Niti mogu biti cooperative (sa negativnom vrednošću prioriteta) i preemptible (sa pozitivnom vrednošću)
Konfiguracione promenljive CONFIG_NUM_COOP_PRIORITIES i CONFIG_NUM_PREEMPT_PRIORITIES definišu do koje vrednosti prioritet može ići, i to:
  cooperative niti: (-CONFIG_NUM_COOP_PRIORITIES) do -1
  preemptive niti: 0 do (CONFIG_NUM_PREEMPT_PRIORITIES - 1)

## Slide 13: ZephyrOS – raspoređivanje
Raspoređivanje (engl. scheduling) bazirano na prioritetu, između 2 niti istog prioriteta bira se nit koja se duže nalazi u redu čekanja
Raspoređivanje na nivou niti
Uloga scheduler-a da u tačkama raspoređivanja odluči koja nit sledeća treba da se izvršava
Tačke raspoređivanje mogu biti:
  Prelazak niti iz running u waiting stanje kao rezultat poziva k_sem_take ili k_sleep rutina
  Prelazak u running stanje zbog k_sem_give ili k_thread_start rutina
  Povratak iz obrade prekidne rutine
  Poziv yield rutine

## Slide 14: ZephyrOS – semafori
Semafor predstavlja objekat kernela
Broj semafora koji se može definisati je ograničen veličinom memorije
Semaforu se pristupa pomoću njegove jedinstvene adrese
Sastoji se od 2 svojstva:
  count – specificira trenutni broj niti koji može da pristupi semaforu
  limit – maksimalna vrednost count-a koju semafor može da ima
Mogu se izvršiti 2 akcije nad semaforom:
  take
  give

## Slide 15: ZephyrOS – prekidi
Prekid je asinhorni signal kernelu da je došlo do softverskog ili hardverskog zahteva za obradom nekog događaja
Prekidna rutina (Interrupt Service Routine, IRS) je asinhrona funkcija koja se izvršava kao odgovor na prekid
Kod pojave prekida se zaustavlja izvršenje tekuće niti i prelazi se na izvršenje prekidne rutine
Nit nastavlja sa normalnim izvršenjem po završetku obrade prekida
Mogućnost sprečavanja prekida prilikom izvršenja kritičnih operacija od strane kernela

## Slide 16: ZephyrOS – prekidi
Ključna svojstva prekidne rutine:
  IRQ (Interrupt Request) signal koji okida prekidnu rutinu
  Prioritet prekida
  Prekidna rutina
  Argument koji se prosleđuje prekidnoj rutini
Tabela vektora mapira prekid sa prekidnom rutinom
Prekidna rutina može imati više prekida, dok prekid može imati samo jednu prekidnu rutinu
Interrupt nesting = ugnježdeni prekidi

## Slide 17: ZephyrOS – devicetree
Kako se ZephyrOS koristi na različitim mikroračunarima, treba omogućiti jedinstveno upravljanje hardverom različitih mikroračunara
Devicetree je hijerarhijska struktura podataka koja se koristi za jedinstveni opis hardvera uređaja
Predstavlja i HDL (Hardware Define Language) i konfiguracioni jezik
Sastoji se od dva fajla:
  devicetree sources – sadrži stablo uređaja
  devicetree bindings – uključuje sam sadržaj uređaja, odnosno tip podataka koji se očitava sa hardvera i

## Slide 18: ZephyrOS – devicetree
Svi fajlovi ZephyrOS aplikacije mogu koristiti devicetree.h biblioteku preko koje će pristupiti pinovima uređaja

## Slide 19: ZephyrOS – razvoj aplikacije
Za razvoj ZephyrOS aplikacije, neophodno je da se instaliraju sledeći alati kako bi bile zadovoljene zavisnosti:
  Cmake
  Python
  Devicetree compiler
Neophodno je instalirati Zephyr SDK koji sadrži kompajler, asembler i linker za razvoj aplikacija na različitim arhitekturama
ZephyrOS aplikacija se razvija tako što se sa github-a preuzme izvorni kod ZephyrOS-a, koji se dopuni fajlovima aplikacije

## Slide 20: ZephyrOS – razvoj aplikacije

## Slide 21: ZephyrOS – razvoj aplikacije
Praksa je da se ZephyrOS bilduje i simulira u virtuelnom okruženju

## Slide 22: ZephyrOS – razvoj aplikacije
Potrebno je kreirati direktorijum u zephyrproject/zephyr koji će sadržati izvorni kod aplikacije (u primeru direktorijum nos2)

## Slide 23: ZephyrOS – razvoj aplikacije
Sadržaj direktorijuma nos2 je sledeći:
  app.overlay
  CMakeLists.txt
  prj.conf
  src direktorijum
    main.c

## Slide 24: ZephyrOS – razvoj aplikacije
Sadržaj CMakeLists.txt fajla govori build sistemu gde da nađe druge fajlove aplikacije i linkuje aplikaciju sa Zephyr Cmake build sistemom
Za BOARD je postavljen arduino_nano_33_ble

## Slide 25: ZephyrOS – razvoj aplikacije
app.overlay fajl specificira modifikovan devicetree uređaja za koji se aplikacija bilduje

## Slide 26: ZephyrOS – razvoj aplikacije
U src direktorijumu se nalazi main.c fajl koji predstavlja izvorni kod naše aplikacije

## Slide 27: ZephyrOS – razvoj aplikacije
Bildovanje aplikacije se pokreće izvršenjem komande west build u root direktorijumu našeg projekta

## Slide 28: ZephyrOS – razvoj aplikacije
Rezultat bilodavanja aplikacije

## Slide 29: ZephyrOS – razvoj aplikacije
Komandom west flash se zahteva da se izbilodavana aplikacija ugradi na ploču, odnosno na mikrokontroler

## Slide 30: RobotOS
Namenjen za razvoj softvera za upravljanje robotima
Operativni sistem otvorenog koda
Aktuelna verzija je 2, koja ima za cilj da zadrži dobre stvari i upotpuni nedostatke verzije 1
Podrška od strane ROS-a za razvoj aplikacija na Python i C++ programskim jezicima, dok zajednica piše dodatne kljientske biblioteke za razvoj aplikacija programskim jezicima Java, C#, Swift, JS, Rust...

## Slide 31: RobotOS
ROS aplikacije koriste poruke, servise i akcije za komunikaciju koji se definišu IDL jezikom
Poruke su definisane .msg fajlovima koji se sastoje od tipa i naziva polja, a opciono se može staviti i podrazumevana vrednost

## Slide 32: RobotOS
Servisi su definisani u .srv fajlovima koji se sastoje od tipa zahteva i tipa odgovora koji su međusobno razdvojeni „---“ karakterima.
Servis se ne može sadržati unutar drugog servisa

## Slide 33: RobotOS
Unutrašnji interfejsi u ROS-u su javni C API-i koje koriste developeri prilikom razvoja i nadogradnje ROS-a, a ne krajnji korisnici
Postoje 2 glavna interfejsa:
  ROS middleware interface (rmw API) – između ROS2 softver steka i middleware-a
  ROS client library interface (rcl API) – koristi se za razvoj klijentskih biblioteka i koristi rmw API

## Slide 34: RobotOS

## Slide 35: Hvala na pažnji!